广东天安新材料股份有限公司自行监测方案

广东天安新材料股份有限公司

2020年8月

广东天安新材料股份有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 吴启超 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 | / |
| 3.组织机构代码 | - |
| 914406007224411582 | 914406007224411582 |
| 5.方案审核地址 | 佛山市禅城区 |
| 6.企业详细地址 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 东经113°1′50.56″ / 北纬22°56′51.04″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 13929920085 联系人： 刘传茂 传真号码： / 邮政编码： 528200 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 1 大型 √2 中型 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 塑料薄膜制造，塑料人造革、合成革制造、包装装潢及其他印刷 行业代码： C2921、C2925、C2319 |
| 13.建成投产时间 | 2005年 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 珠江流域 流域代码： H |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

序号 污染源类别/监测类别 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 污染物名称 标准名称 排放限值 监测方式 监测频次 监测方法 1 废气 FQ-301502-1 锅炉废气排放口1 烟气黑度 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 1级 手工 1次/年 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 2 废气 F -301502-1 锅炉废气排放口1 氮氧化物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 50mg/Nm3 手工 1次/月 固定污染源废气 氮 化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 3 废气 FQ-301502-1 锅炉废气排放口1 二氧化硫 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 150mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 4 废气 FQ-301502-1 锅炉废气排放口1 颗粒物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 20mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB T 16157-1996 5 废气 FQ-301502-10 挥发废气排放口6 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 6 废气 FQ-301502-10 挥发废气排放口6 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 200mg/Nm3 手工 1次/季 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 废气 FQ-301502 10 挥发废气排放口6 苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 2mg/Nm3 手工 1次/季 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 废气 FQ-301502-10 挥发废气排放口6 甲苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 30mg/Nm3 手工 1次/季 环 空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 废气 FQ-30150 -10 挥发废气排放口6 二甲苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 40mg/Nm3 手工 1次/季 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 7 废气 FQ-301502-11 挥发废气排放口8 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 6000 手 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 8 废气 FQ-301502- 1 挥发废气排放口8 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 150mg/Nm3 手工 1次/半年 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 9 废气 FQ-301502-11 挥发废气排放口8 颗粒物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 10mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样 法 GB/T 16157-1996 10 废气 FQ-301502-12 挥发废气排放口4 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 6000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 11 废气 FQ-301502-12 挥发废气排放口4 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 150mg/Nm3 自动 1次/半年 HY-0011 VOC在线分析仪 12 废 FQ-301502-12 挥发废气排放口4 颗粒物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 10mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 13 废气 FQ-301502-13 挥发废气排放口1 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 14 废气 FQ- 01502-13 挥发废气排放口1 颗粒物 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 1615 -1996 24 废气 FQ-301502-13 挥发废气排放口1 非甲烷总烃 大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 25 废气 FQ-301502-14 挥发废气排放口3 臭气浓 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 26 废气 FQ- 01502-14 挥发废气排放口3 颗粒物 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 27 废气 FQ-301502-14 挥发废气排放口3 非甲烷总烃 大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 28 废气 FQ-301502-16 挥发废气排放口7 臭气浓 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 32 废气 FQ-301502-16 挥发废气排放口7 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 200mg/Nm3 手工 1次/季 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 废气 FQ-301502-16 挥发废气排放口7 苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 2mg/Nm3 手工 1次/季 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 废气 FQ-301502-16 挥发废气排放口7 甲苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 30mg/Nm3 手工 1次/季 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 废气 FQ-301502-16 挥发废气排放口7 二甲苯 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 40mg/Nm3 手工 1次/季 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 33 废气 FQ-301502-17 挥发废气排放口9 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 3 废气 FQ-301502-17 挥发废气排放口9 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 200mg/Nm3 手工 1次/半年 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 废气 FQ-301502-17 挥发废气排放口9 颗粒物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 10mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 38 废气 FQ-301 02- 8 挥发废气排放口11 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 4675-1993 42 废气 FQ-301502-18 挥发废气排放口11 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 150mg/Nm3 手工 1次/半年 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 43 废气 FQ-301502-18 挥发废气排放口11 颗粒物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 10mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 44 废气 FQ-301502-19 挥发废气排放口10 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 48 废气 FQ-301502-19 挥发废气排放口10 挥发性有机物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 150mg/Nm3 手工 1次/半年 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C 49 废 FQ-3015 2-19 挥发废气排放口10 颗粒物 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 10mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 50 废气 FQ-301502-2 锅炉废气排放口2 烟气黑度 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 1级 手工 1次/年 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 51 废气 FQ-301502 2 锅炉废气排放口2 氮氧化物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 50mg/Nm3 手工 1次/月 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 52 废气 FQ-301502-2 锅炉废气排放口2 二氧化硫 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 150mg/Nm3 手工 1次/年 固 污染源排气中二 化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 5 废气 FQ-301502-2 锅炉废气排放口2 颗 物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 20mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 54 废气 FQ-301502-20 挥发废气排放口12 苯 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 1mg/Nm3 手工 1次/半年 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D 55 废气 FQ-301502-20 挥发废气排放口12 挥发性有机物 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 120mg/Nm3 自动 / TVOC挥发性有机物在线监测系统 56 废气 FQ-301502-20 挥发废气排放口12 甲苯+二甲苯 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 15mg/Nm3 手工 1次/半年 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D 57 废气 FQ-301502 3 锅炉废气排放口3 烟气黑度 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 1级 手工 1次/年 固定污染源排放 气 度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 58 废气 FQ-301502-3 锅炉废气排放口3 氮氧化物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 50mg/Nm3 手工 1次/月 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 59 废气 FQ-3 1502-3 锅炉废气排放口3 二氧化硫 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 150mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 60 废气 FQ-301502-3 锅炉废气排放口3 颗粒物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 20mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 6 废气 FQ-301502-4 锅炉废气排放口4 烟气黑度 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 1级 手工 1次/年 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 62 废气 FQ-301502-4 锅炉废气排放口4 氮氧化物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 50mg/Nm3 手工 1次/月 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 63 废气 FQ-301502-4 锅炉废气排放口4 二氧化硫 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 150mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 64 废气 FQ-301502-4 锅炉废气排放口4 颗粒物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 20mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 65 废气 FQ-301502-5 锅炉废气排放口5 烟气黑度 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 1级 手工 1次/年 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 66 废气 FQ-301502-5 锅炉废气排放口5 氮氧化物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 50mg/Nm3 手工 1次/月 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 67 废气 FQ-301502-5 锅炉废气排放口5 二氧化硫 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 150mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 6 废气 FQ-301502-5 锅炉废气排放口5 颗粒物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019） 20mg/Nm3 手工 1次/年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 69 废气 FQ-301502-6 挥发废气排放口2 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14 75-1993 70 废气 FQ-30150 -6 挥发废气排放口2 颗粒物 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 71 废气 FQ-301502-6 挥发废气排放口2 非甲烷总烃 大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 72 废气 FQ-301502-7 挥发废气排放口5 臭气浓度 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 2000 手工 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 73 废气 FQ-301502-7 挥发废气排放口5 颗粒物 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 74 废气 FQ-301502-7 挥发废气排放口5 非甲烷总烃 大气污染物排放限值(DB44/27-2001) 120mg/Nm3 手工 1次/半年 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 75 废气 FQ-301502-9 挥发废气排放口13 苯 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 1mg/Nm3 手工 1次/半年 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D 76 废气 FQ-301502-9 挥发废气排放口13 挥发性有机物 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 120mg/Nm3 手工 1次/季 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D 77 废气 FQ-301502-9 挥发废气排放口13 甲苯+二甲苯 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 15mg/Nm3 手工 1次/半年 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D

废水监测方案

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | 手动 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | DB44-27-2001广东省大气污染物排放限值 | 4.0mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |
| 厂界 | 颗粒物 | 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 | 0.5mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 厂界 | 苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.1mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 挥发性有机物 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 2mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 甲苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.6mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 二甲苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.2mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂房外监控点 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | 30mg/Nm3 | 手动 | 1次/年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| HY-0011 VOC在线分析仪 | / | / |
| TVOC挥发性有机物在线监测系统 | / | / |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称 | 污染物种类 | 污染治理设施工艺 | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0023 | 5#贴合机 | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 2 | MF0019 | 1#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 3 | MF0022 | 4#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 4 | MF0021 | 3#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 5 | MF0017 | 轧轮机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 6 | MF0018 | 压延机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 7 | MF0016 | 密炼机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 8 | MF0014 | 压延机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 9 | MF0013 | 密炼机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 10 | MF0012 | 高速混合机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 11 | MF0006 | 1#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
| 12 | MF0015 | 发泡炉 | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 13 | MF0020 | 2#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 14 | MF0025 | 密炼机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 15 | MF0028 | 背涂机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 16 | MF0029 | 高速搅拌机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 17 | MF0031 | 胶布机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 18 | MF0015 | 发泡炉 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 19 | MF0020 | 2#贴合机 | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 20 | MF0025 | 密炼机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 21 | MF0028 | 背涂机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 22 | MF0029 | 高速搅拌机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 23 | MF0015 | 发泡炉 | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 24 | MF0020 | 2#贴合机 | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 25 | MF0025 | 密炼机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 26 | MF0028 | 背涂机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 27 | MF0029 | 高速搅拌机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 28 | MF0031 | 胶布机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 29 | JX1920 | 印花机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 30 | MF0005 | 发泡炉 | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 31 | MF0007 | 2#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 32 | MF0030 | 高速搅拌机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 33 | JX1920 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 34 | MF0007 | 2#表处机 | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 35 | MF0030 | 高速搅拌机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 36 | JX1920 | 印花机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 37 | MF0007 | 2#表处机 | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 38 | MF0030 | 高速搅拌机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 39 | MF0007 | 2#表处机 | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 40 | MF0005 | 发泡炉 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 41 | MF0007 | 2#表处机 | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 42 | MF0005 | 发泡炉 | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 43 | JX348 | 印花机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 44 | MF0027 | 压延机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 45 | JX348 | 印花机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 46 | MF0027 | 压延机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 47 | JX348 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 48 | MF0027 | 压延机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 49 | JX2299 | 印花机 | 挥发性有机物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 50 | MF0011 | 6#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 51 | JX2299 | 印花机 | 苯 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 52 | MF0011 | 6#表处机 | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 53 | JX2299 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 54 | MF0011 | 6#表处机 | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 55 | MF0026 | 轧轮机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 56 | MF0009 | 4#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 57 | MF0001 | 高速混合机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 58 | MF0008 | 3#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 59 | MF0004 | 基布处理上浆机 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
|  |  |  | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
| 60 | MF0010 | 5#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 61 | MF0003 | 压延机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 62 | MF0002 | 密炼机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |

附：监测点位示意图